## Slide 1
Modul 1 – Block 0
Einführung

## Slide 2
Nach dem Modul kannst du…
robolink Roboterarme und drylin Portal aufbauen und bedienen.
Einfache Programme schreiben.
Fehler erkennen und Hilfe suchen & finden.
Wissen, was möglich ist: Variablen, Kamera, SPS, …
Fehler identifizieren und beheben.
Geeignete Anwendungen auswählen.
Ampel zeigt den Schwierigkeitsgrad
Grün: Einführung
Gelb: Schaffen wir gut!
Rot: Gut machbar, aber nicht mehr heute
Modul 1
Ziele dieses Moduls

## Slide 3
Block 0 – Einführung Was ist ein Roboter, …
Block 1 – Basics Komponenten, Sicherheit, Software, …
Block 2 – Programmieren...
Block 3 – Weitere Grundlagen
Block 4 – Projektierung und Support
Block 5 – Anwendungen Angepasst auf die Erfordernisse: Variablen, Kamera
Block 6 – Der Robolink-Dci Roboter mit integrierter Steuerung
Themen Modul 1

## Slide 4
Schweißen bspw. Karosserieteile zusammen. Automatisierte industrielle Produktion.
„Alexa, bring mir ein Bier!“ Service-Aufgaben im menschlichen Umfeld.
Bild: A1 Robotic
Bild: Fraunhofer IPA
Serviceroboter
Industrieroboter
Was verstehen wir unter „Robotern“?

## Slide 5
Kriterium | Industrieroboter |  |  | 
Kinematik | Vertikaler Knickarmroboter (der Standard-Roboter) | Horizontaler Knickarmroboter (SCARA) | Portalroboter | Delta-Roboter
Typische Anwendung | Schweißen, Handhabung | Elektronik-Bestückung | Pick & Place | Verpacken
Traglast [kg] | 5 bis 250 (bis zu 1000) | < 10 | 0,5 bis 500 | 3
DOF Degrees of Freedom | 5 – 6 | 4 | 3 – 6 | 3
Wiederholgenauigkeit | 0,02 bis 0,05 | 0,01 | 0,01 bis 0,3 | 0,01
Typische Reichweite [m] | 1 bis 3 | < 1 | Variabel | 0,6
Kosten [T€] | 30 bis 60 | 5-25 | 5 bis 100 | 10
Beispiel | Fanuc M20 | igus SCARA | igus Raumportal | igus Delta
Typen von Industrierobotern
Kanntest du alle?

## Slide 6
Stärken:
Kosteneffizienz durch motion plastics
Korrosionsfrei
Schmiermittelfrei
Wartungsfrei
Leichtbau
Baukasten Prinzip ermöglicht es alle Teile zu bestellen
Schwächen:
Hohe Präzisionsaufgaben (<0,5 mm)
Dynamische Last (mit hoher Geschwindigkeit)
igus® low cost automation roboter

## Slide 7
Industrieroboter Definition und Begriffe
Laut ISO 8373:
Ein Roboter ist ein programmierbarer Manipulator mit drei oder mehr Achsen für industrielle Anwendungen
Das heißt:
Roboter erzeugen eine Bewegung die durch ein Programm beschrieben ist.
Abläufe lassen sich dadurch ohne Personal reproduzieren.
Dabei ist der Roboter nicht auf einen Prozess festgelegt, sondern kann universell eingesetzt werden.
Ellenbogen
Fuß / Basis
Arm
Gelenk
Tool Center Point TCP
mit Flansch
Schulter
Handgelenk

## Slide 8
Roboterkinematik
Greifer
Schaltschrank
Bedienhandgerät
Programmierer / Operator
Bestandteile eines Roboters
1
2
3
4
5

## Slide 9
Robotermechanik
End-Effektor: Greifer oder Werkzeug
Steuerungstechnik: Roboterschaltschrank, …
Sicherheitstechnik
Zuführeinrichtungen
Sensorik
Faustregel: Kosten der Roboterzelle = Vielfaches der Kosten des Roboters
Vom Roboter zur Roboterzelle Weitere notwendige Komponenten…

## Slide 10
Vokabular EN -DE
Einige Begriffe sind in der Robotik Sprache in englischer Form üblich
… Den Roboter manuell per Taste oder Joystick bewegen
… Roboterachse
… Gerade Bewegung
… Bewegung der Achsen
… Geschwindigkeit in Prozent
… Basis oder Fuß des Roboters
… Werkzeug
… Werkzeugspitze
… Referenzierung
Jog oder Jogging …
Joint …
Linear Motion …
Joint Motion …
Override …
Base …
Tool …
TCP Tool Center Point …
Referencing …

## Slide 11
Quelle: IFR 2010, 2016
Bestand in Deutschland: ca. 221.000 Industrieroboter
Das heißt ca. 346 Roboter auf 10.000 Beschäftigte
Bzw. 1.147 Roboter auf 10.000 Beschäftigte im Automotive-Bereich
Tätigkeiten von Industrierobotern

## Slide 12
Niedrig | Sinnvoller Automatisierungsgrad | Hoch
Niedrig | Stückzahl | Hoch
Niedrig | Marktstabilität | Hoch
Hoch | Notwendiger Entwicklungsaufwand | Gering
Entspannt | Personalmarkt | Angespannt
Niedrig | Erfahrung mit automatisierten Systemen | Hoch
Hoch | Ergonomie | Niedrig
Niedrig | Qualitätsanforderungen | Hoch
Beispiele für Branchen mit viel Automatisierung:
Automobil / Metallindustrie
Beispiele für Branchen mit wenig Automatisierung:
Dienstleistungen / Verkauf
Wann ist der Einsatz von Robotern sinnvoll?

## Slide 13
Block 0 - Ende