## Slide 1
Modul 1 – Block 1
Projektierung und Support

## Slide 2
Sicherheit
Komponenten
Woraus besteht ein robolink-Roboterarm
Woraus besteht ein drylin-Portal
Steuerungssoftware igus® Robot Control
Embedded Control
Auspacken und Aufbauen des Roboters
Einschalten und Referenzieren
Bewegen des Roboters im Joint-Modus
Bewegen des Roboters im Kartesischen Modus
Modul 1 - Basics
LET'S GO

## Slide 3
Sicherheit
Priorität 1: Personenschutz
Der Inbetriebnehmer ist für die Sicherheit der Roboteranlage verantwortlich
Der Bediener ist dafür verantwortlich, dass er selbst nicht und auch sonst niemand durch den Roboter gefährdet wird
Gefahren sind u. a.: 230V; Druckluft; Stoßen, Quetschen und Scheren durch den Roboter oder Greifer; heiße Oberflächen; etc.
Und am Wichtigsten: bleiben Sie außerhalb des Bewegungsbereichs des Roboters!
Priorität 2: Schutz der Geräte
Tests immer so durchführen, dass auch bei ungewollten Bewegungen keine Kollision stattfinden kann
Programme oder Bewegungen zuerst immer langsam ablaufen lassen
Not Aus immer in Griffweite haben
Roboter vor Kippen, Feuchtigkeit, Staub/Schmutz oder hohen Temperaturen sichern.

## Slide 4
Woraus besteht der robolink-Roboterarm?
robolink-Arm
NotAus
Steuerungs- module
PC mit Steuerungs- software igus® Robot Control

## Slide 5
Woraus besteht das drylin-Portal?
NotAus
drylin Portal
Steuerungs- module
NICHT DARGESTELLT: PC mit igus® Robot Control und Stromversorgung

## Slide 6
Woraus besteht der robolink-Roboterarm?
robolink-Arm
Touch-Display mit Joystick und NotAus
Netzteil 24V
Integrierter Linux-Rechner mit Steuerungs- software
Integrierte Elektronik- module

## Slide 7
Auspacken und Einstecken der Kabel
Motorstecker für Achsen 1 bis 5
Encoderstecker Teil 1 und Teil 2
Referenzschalter
CAN-Adapter
24V Stromversorgung
NotAus-Schalter
Brücke der Motor-Stromversorgung

## Slide 8
Die igus® Robot Control - Programmieroberfläche
Zustand und Kinematik
Programm- auswahl
Programm abspielen
Geschwindigkeit
Referenzierung
Achsenwerte

## Slide 9
Die igus® Robot Control - Programmieroberfläche
Verbindungsstatus und Zustand
Programm- auswahl
Programm abspielen
Geschwindigkeit
Referenzierung
Achsenwerte
Basiswerte
Werkezugwerte

## Slide 10
Fuß / Basis
Bewegen der Achsen
Achsen fangen in der Basis an, gehen bis zur Hand
robolink-Arm: 5 Achsen
Drehrichtung der Achsen: Mathematisch positiv nach der Rechte-Hand-Regel
1
2
3
4
5
6

## Slide 11
Kartesisches Verfahren
Indem alle Achsen gleichzeitig bewegt werden, kann der Roboter entlang einer Geraden verfahren.
Die Hauptachsen des kartesischen Koordinatensystems sind x, y und z
Die Rotationen um diese Achsen sind A, B und C
Mit 5 Achsen sind nicht alle 3 Rotationen möglich
1
2
3
3
2
2
3
1
1

## Slide 12
Zuschalten des realen Roboters
Status vor einer Aktion | Verbinden Stellt eine Verbindung mit dem realen Roboter her | Reset Quittiert die aktuellen Fehler | Freigabe Gibt die Motoren für die Bewegung frei
LED in igus ® Robot Control grau LEDs der Elektronikmodule leuchten grün und rot | LED in igus ® Robot Control rot Grüne LEDs der Elektronikmodule blinken, rote LEDs sind an | LED in igus ® Robot Control rot Grüne LEDs der Elektronikmodule blinken, rote LEDs sind an | LED in igus ® Robot Control grün Grüne LEDs der Elektronikmodule blinken

## Slide 13
Referenzierung
Der robolink-Arm muss nach dem Hochfahren zunächst referenziert werden. Dabei ermittelt er eine genaue Achs-Istposition.
Einleiten der Referenzierung über Status + Menü/reference robot
Die Achsen müssen im Enabled-Zustand sein.
Entweder einzelne Aktivierung, oder kombinierte Aktivierung.

## Slide 14
Digitale Ein- und Ausgänge
Die digitalen Ein-/Ausgänge sind für 24 V –Niveau ausgelegt, also die Kommunikation mit SPS.
Sie sind galvanisch getrennt, also von den internen Spannungen isoliert. Spannung bzw. GND muss zugeführt werden.
Ausgänge: 7 Ausgänge über Reed-Relais, max. 500 mA
Eingänge: 7 Eingänge über Optokoppler

## Slide 15
Block 1 - Ende