## Slide 1
Modul 1 – Block 2
Programmieren...

## Slide 2
Wie wird programmiert?
Was wird eigentlich programmiert?
  Bewegungsabläufe
  Ausgänge
  Programmlogik
Programmieren von Bewegungen
Programmieren von digitalen Ausgängen
Programmieren von Logik
Inhalt Block 2

## Slide 3
Die igus® Robot Control Programmeditor
Programme laden und speichern
Je Zeile ein Befehl
Befehle hinzufügen

## Slide 4
Programmieren von Bewegungen
Bewegungen bestehen aus:
Joint-Bewegungen
Linear-Bewegungen
Sie sind definiert durch:
Zielposition und –orientierung Entweder in Achswerten, oder als xyzabc
Geschwindigkeit
Beschleunigung
Überschleifen

## Slide 5
Joint-Bewegung Video

## Slide 6
Joint-Bewegung Video

## Slide 7
Vergleich Linear-Joint
Joint-Bewegung | Linear-Bewegung
Wird durch die Achswinkel des Roboters definiert | Wird durch eine Zielposition und eine Zielausrichtung definiert
Jede Achse fährt mit konstanter Geschwindigkeit | Die Achsen fahren mit variabler Geschwindigkeit
Die resultierende Bahn ist eine Kurve | Die resultierende Bahn ist eine Gerade
Die Orientierung ist nicht konstant | Die Orientierung ist konstant oder wird ebenfalls interpoliert
Singularitäten: keine | Singularitäten: Über-Kopf, Ellenbogen, Hand (nur bei 6-Achser)
Achsendschalter: eher kein Problem | Achsendschalter: kann mitten in der Bahn ein Problem sein
Joint-Bewegungen werden verwendet um schnelle Umpositionierungen durchzuführen | Linear-Bewegungen werden am Bauteil verwendet, etwa um von oben an ein Teil heranzufahren oder um eine gerade Klebenaht aufzubringen.

## Slide 8
Relativ-Bewegung
Realtivbewegungen definieren eine bestimmte Bewegung unabhängig vom Startpunkt
Sie sind im Basis- Tool- und Achs-Koordinatensystem möglich

## Slide 9
Geschwindigkeit und Beschleunigung
Beschleunigung
Geschwindigkeit
Bremsen
Position
1
2
3
4
Definition der Geschwindigkeit:
Bei Linearbewegungen in mm/s
Bei Jointbewegungen in % der maximalen Achsgeschwindigkeit
Programmweit über den Override
Definition der Beschleunigung: In den Bewegungsbefehlen in % der maximalen Beschleunigung. Die Bewegung wird entsprechend herunterskaliert.

## Slide 10
Überschleifen
Blau=100% Überschleifung
Definition der Geschwindigkeit:
Bei Linearbewegungen in mm/s
Bei Jointbewegungen in % der maximalen Achsgeschwindigkeit
Programmweit über den Override
Problem: Bei scharfen Ecken muss der Roboter stark abbremsen und wieder beschleunigen
Lösung:
Die Ecken werden definiert stark überschliffen

## Slide 11
Setzen der digitalen Ausgänge und virtuellen Merker
Es sind standardmäßig 7 digitale Ausgänge vorhanden, auf bis zu 21 Ausgänge erweiterbar
  IO-Modul 1: DOut21 bis DOut27
  IO-Modul 2: DOut31 bis DOut37
  IO-Modul 3: DOut41 bis DOut47
Zur internen Synchronisation können bis zu 99 virtuelle Merker verwendet werden

## Slide 12
Programmlogik: If-Then-Else
Eine Verzweigung, welche, je nach Eingangssignal, unterschiedliche Wege geht
Es können einfache digitale Signale verwendet werden: DIn21
Oder komplexere Bedingungen, siehe Command Reference

## Slide 13
Programmlogik: Loop
Eine Schleife wiederholt einen Programmbereich eine bestimmte Anzahl von Durchläufen
bis eine Bedingung eintritt
bis eine bestimmte Anzahl an Durchläufen erreicht ist

## Slide 14
Block 2 - Ende