## Slide 1
Modul 1 – Block 3
Weitere Grundlagen...

## Slide 2
Inhalt
Verwendung von Variablen
Integration einer Kamera
Schnittstelle zu einer SPS
Embedded Controller
CRI Ethernet Schnittstelle
Zusätzliche Achsen

## Slide 3
Verwendung von Variablen
Aufgabenstellung: Es sollen etwas komplexere Programme geschrieben werden, etwa um ein Schachbrett-Raster abzuarbeiten.
Lösung: igus® Robot Control bietet Zähl- und Positionsvariablen. In Kombination mit Unterprogrammen kann man damit komplexere Programme erstellen.

## Slide 4
Verwendung von Variablen: Beispielprogramm

## Slide 5
Integration einer Kamera
Aufgabenstellung: Eine Kamera soll verwendet werden, um ungeordnet liegende Teile aufzunehmen, etwa von einem Band.
Lösung: Ein Plugin-Mechanismus ermöglicht es, Kamera in igus® Robot Control einzubinden. Die von der Kamera ermittelte Zielposition wird in eine igus® Robot Control Positionsvariable geschrieben. Diese kann dann angefahren werden, um das Teil zu greifen.
Ausblick: Dieser Plugin-Mechanismus kann auch für andere Sensoren oder Geräte angepasst werden. Es steht entsprechender Source Code zur Verfügung.

## Slide 6
Integration einer Kamera

## Slide 7
Schnittstelle zur SPS
Aufgabenstellung: Die Robotersteuerung soll nicht per Maus über den Bildschirm bedient werden, sondern von einer Master-SPS oder einem Bedienfeld.
Lösung: Die SPS-Schnittstelle (PLC-Interface) nutzt digitale Ein- und Ausgänge, um dies zu ermöglichen. Eine SPS kann der Robotersteuerung Reset-, Enable-, Reference- und StartProgram-Kommandos geben. Die Robotersteuerung melden Zustände zurück: NoFault, Referenced, ProgramRunning. Die SPS-Schnittstelle wird in der Projektdatei angeschaltet und konfiguriert.
Beispiel: Bedienfeld

## Slide 8
Embedded Controller
Aufgabenstellung: Der Roboter soll ohne großen und teuren Windows-PC funktionieren.
Lösung: Es ist ein Embedded-Controller verfügbar: Ein kompakter Linux-Rechner mit der Roboter-Steuerungssoftware. Eine grafische Oberfläche ist nicht vorhanden, die Bedienung erfolgt über ein kleines Touch-Display. Die Programmierung erfolgt wie igus® Robot Control per Ethernet gekoppelt.
Windows PC mit igus® Robot Control
Embedded Control
robolink arm with modular control

## Slide 9
CRI-Ethernet Interface
Aufgabenstellung: Ein externes System soll den Roboter steuern können.
Lösung: Die CRI-Schnittstelle ermöglicht es, den Roboter zu bewegen, Programme zu definieren und auszuführen. Die igus® Robot Control errichtet dazu einen Server, der externe Rechner kann sich als Client per Ethernet verbinden.
Ausblick: Dieser Mechanismus erlaubt eine sehr weitreichende Integration der Steuerung in die Software des Kunden. Er erfordert aber auch entsprechendes Know-how. Ein Beispiel-Client ist als C#-VisualStudio Projekt auf dem CPR-Wiki verfügbar.
CRI

## Slide 10
CRI-Ethernet Interface
Aufgabenstellung: Über weitere Achsen soll bspw. der Roboter an eine andere Position bewegt werden können oder das Werkstück gedreht werden.
Lösung: Es können bis zu drei externe Achsen angeschlossen werden. Diese können Linearachsen oder rotatorische Achsen sein.
Ausblick: Mit diesen Zusatzachsen kann die Roboterzelle erweitert werden.

## Slide 11
Block 3 - Ende