## Slide 1
Modul 1 – Block 4
Projektierung und Support

## Slide 2
Block 4: Projektierung und Support
Wer erstellt die Anlage? Systemintegrator vs. Low-Cost-Robotics
Auswahl des passenden Roboters
  Anzahl Achsen, Traglast, Erreichbarkeit, Genauigkeit, Taktzeit, Schnittstellen, …
  Für robolink/drylin geeignete und weniger geeignete Anwendungen
Welche Änderungen/Anpassungen sind möglich?
Support und Fehlersuche
Sicherheit und CE-Kennzeichnung

## Slide 3
Themen Modul 1
Block 0 – Einführung Was ist ein Roboter, …
Block 1 – Basics Komponenten, Sicherheit, Software, …
Block 2 – Programmieren...
Block 3 – Weitere Grundlagen
Block 4 – Projektierung und Support
Block 5 – Anwendungen Angepasst auf die Erfordernisse: Variablen, Kamera
Block 6 – Der Robolink-Dci Roboter mit integrierter Steuerung

## Slide 4
Geschäftsmodell Systemintegrator
Rolle des Anwender
  Wünscht schlüsselfertige Automatisierungsanlage.
  Wünscht schnellen Vor-Ort- Support.
  Definiert Prozess und Anforderungen.
Rolle des Systemintegrators
  Besitzt Erfahrung im Prozess.
  Ist ein lokaler Partner.
  Konzeptioniert, erstellt und testet die Automatisierungsanlage.
  Installiert die Anlage beim Kunden und leistet Schulungen und Support.
Rolle des Roboterherstellers
  Liefert den Roboter samt Steuerung an den Systemintegrator.
System-integrator
Anwender
Roboter-hersteller
Lieferung Roboter mit Steuerung
Liefert
Kundenspezifische Anlage und Support

## Slide 5
Geschäftsmodell Low-Cost-Robotics
Rolle des Kunden
  Wünscht geringe Investitionskosten
  Baut eigenes Know-How im Bereich der Automatisierung auf
Rolle des Roboterherstellers
  Liefert den Roboter samt Steuerung an den Kunden
  Stellt umfangreiches Online-Material zur Verfügung: HowTo-Videos, Erklärungen, …
  Bietet Schulungen an
Anwender
Roboter-hersteller
Lieferung Roboter mit Steuerung und Support
Schulungen, Online-Erklärungen und Videos, …

## Slide 6
Beispiel Low Cost Automation
Prinzip LCA
komplexe Anwendungen automatisieren
Vorprozesse vereinfachen/runterbrechen
den gesamten Prozess im Blick / Fokus

## Slide 7
Auswahl des passenden Roboters
Kriterium | 
Anzahl Achsen | 6 Achsen bieten volle Beweglichkeit, 3 bis 5 Achsen bringen Einschränkungen in der Orientierung mit sich.
Varianten | Wenn möglich auf die Standard-Varianten zurückgreifen. Einzelkonfigurationen können im schlimmsten Fall die Aufgabe nicht erfüllen. Hoher Parametrieraufwand.
Traglast | Der Greifer muss bei der Traglast berücksichtigt werden. Es sollte Luft sein.
Erreichbarkeit | Die Orientierung muss eingeplant werden. Meist ist dabei die Handachse nach unten geklappt, was 15 cm Erreichbarkeit zum Datenblatt kostet.
Genauigkeit | Wiederholgenauigkeit: ca. 0,5 mm bei gleicher Last Absolutgenauigkeit: Deutlich schlechter
Zykluszeit | Zeiten von 2 oder 3 s sind wahrscheinlich nicht machbar. Die Achsen bewegen sich mit max. 45°/s, damit ist eine Abschätzung möglich. Sonst kann eine Simulation durchgeführt werden.
Schnittstellen | Digitale Ein/Ausgänge können genutzt werden. Weitere Bus-Schnittstellen zu SPS-Systemen sind noch nicht verfügbar.

## Slide 8
Anwendungen
Anwendung | Herausforderungen | Geeignet für robolink? | Geeignet für drylin Portale?
Pick-And-Place von A nach B | Traglast, Erreichbarkeit und Zykluszeit müssen passen | Ja | Ja, sofern Anzahl Achsen und Zugänglichkeit passen
Kamerabasiertes Greifen | Absolute Genauigkeit | Ja, bei mittleren Genauigkeits-anforderungen | Ja
Abarbeitung von Matrix-Aufgaben | Absolute Genauigkeit | Weniger, nur bei ausreichenden Toleranzen | Ja
3-Schicht-Betrieb | Anzahl Zyklen | Begrenzt | Ja

## Slide 9
Schwierige Anwendungen
Kamerabasiertes Greifen von O-Ringen: Aus einem Vereinzler sollen kleine O-Ringe gegriffen werden. Die Position wird von einer Kamera ermittelt. Die O-Ringe haben einen Innendurchmesser von 5 mm, der Innengreifer einen Außendurchmesser von 4,5 mm. Die notwendige Absolutgenauigkeit wird mit einem robolink-Arm nicht oder nur sehr schwer zu erreichen sein. Mit einem Portal ist die Aufgabe möglich, hier sind die baulichen Gegenbenheiten zu prüfen.
Be/Entladen einer Europalette: Teile sollen von einer Europalette entnommen werden oder darauf abgelegt werden. Im allgemeinen ist eine Europalette zu groß um mit dem robolink-BV komplett abgedeckt zu werden.
Handling von langen Teilen: Aus einer Maschine kommende Tischbeine sollen gegriffen, gedreht und auf einer Palette abgelegt werden. Die Aufgabe ist, je nach Länge und Gewicht der Tischbeine durchaus machbar. Bei einer Rotation treten allerdings sehr starke Momente in Achse 5 auf. Diese kleine Achse ist nicht für große Momente ausgelegt. Es sind also nur geringe Geschwindigkeiten möglich. Weiterhin muss ein recht großer und schwerer Greifer eingeplant werden.
Fräsen: Der robolink-Arm in Kombination mit der CPR-Steuerung ist nicht für Fräsprozesse geeignet. Hier ist eine hohe Absolutgenauigkeit, eine hohe Steifigkeit, geringes Umkehrspiel und eine schnelle Programmabarbeitung notwendig.

## Slide 10
Geeignete Anwendungen
Montage
Montage von Energieketten
Klebstoff auftragen
Ausbildung und Lehre
Fachhochschulen, Berufskollegs

## Slide 11
Geeignete Anwendungen
Maschinenbeschickung
Spritzgussmaschine: igus®, Dr. Boy
Qualitätssicherung
Qualitätskontrolle eines Uhrmachers
Fräsmaschine: igus® mit Fanuc
Entnahme von Teilen aus Kiste: CPR
Verpacken
Pralinen einlegen

## Slide 12
Wie weit kann die Customization gehen?
Mögliche Anfragen:
Mehr Traglast
Überkopf-Montage
Stärkerer Motor
Längere Achsen
Andere Gelenkkonfiguration
Folgende Fragen vor Verkauf klären:
Welche mechanischen Änderungen sind notwendig? Sind diese möglich?
Welche Änderungen an der Elektronik sind notwendig?
Welche Änderungen an der Steuerung sind notwendig?
Bringt die Änderung Vorteile?
Geht das Gesamtkonzept dann noch auf?
Vergleich: Kann ich bei meinem Auto die Reifen tauschen? Das Radio? Den Motor?
Fazit:
Wann immer möglich das abgestimmte Fertigpaket verwenden!
Abweichungen mit allen Beteiligten abstimmen!
Die meisten Änderungen kann der Kunde nicht selber umsetzen, sondern müssen bei igus / CPR vorgenommen werden!

## Slide 13
Support über wiki.cpr-robots.com
… der Wiki wird kontinuierlich erweitert!

## Slide 14
Updater: Tool um einfach die Software auf dem PC und der Robotersteuerung upzudaten
IgusRobotControl-Release12-DE - CPR Wiki (cpr-robots.com)
2 Klicks zur neusten Version
Stetige Aktualisierung

## Slide 15
Error search
See „Recovery“ with sections 7 to 10 on the next page
Software, configuration or hardware problem?
Error Notification Necessary information:
robot type
serial number of control (and robot if available)
file c:\CPRog\logMessages.log
4. Configuration problems:
4.1 Robot does not move in a straight line  8.1, 8.2
4.2 Joints not referenced correctly  8.2
4.3 Second DIO not working  8.1, 10.4
4.4 Camera Settings do not fit  8.3
4.5 PLC interface does not work  8.4
4.6 Additional joints do not work correctly  8.1, 10.4
4.7 Error „Module dead“  8.1, 10.4
3. Programming problems in CPRog:
3.1 Conditions not clear  7.1, 7.3
3.2 Structure not clear  7.1, 7.3
1. Standard problems during installation / first set up:
1.1 Joints do not move at all  8.1, 9.1, 10.1, 10.2, 10.4, 10.6
1.2 A5 moves fast and does not stop  9.2, 9.1
1.3 False motion directions  8.1
1.4 Strange XYZ coordinates  8.1, 8.2
1.5 Joint is movable by hand with no electrical power applied  9.3, 9.5
1.6 Position lag „LAG“ error  7.2, 9.1, 9.2, 10.3
1.7 Encoder „ENC“ error  9.1, 9.2, 10.3
2. Standard cases during operation:
2.1 Strong breaking noise when a joint accelerates, joint stops with error „LAG“ or „ENC“  10.3
2.2 Motor is too hot (>80°C)  10.4
2.3 Squeaking sound when the joint moves  9.4
5. Mechanics / Cables:
5.1 Motor does not turn  7.2, 8.1, 10.1, 10.2, 9.1
5.2 Motor starts to turn, gets faster and does not stop  9.2, 9.1
5.3 Joint does not move continually  9.3, 9.5
5.4 Referencing does not terminate  7.4, 9.6
5.5 Referencing inconsistent  9.6
6. Electronics:
6.1 No LED on the module is on  10.1, 10.6
6.2 Display shows jitter  10.7
Verification: „Can you manually jog all robot joints withouth problems?“
Maybe it‘s a common problem?
Electronics or mechanics?
How to find out?
Identify the defective joint
Swap the connectors with another joint (no hot plugging!)
If the same mechanical joint still has the problem:  mechanical problem
If the other mechanical joint has the problem:  electronics problem

## Slide 16
Fault Recovery - preliminary
8 Configuration Problems
8.1 Load the correct project file that fits to your robot. Adapt the project file if you added e.g. DIO or an external joint.
8.2: Start a referencing. If this does not help check if the offset values are set correctly. See Wiki „Define the zero position offsets“
8.3: Download and follow the camera user guide
8.4: Follow the PLC interface usage on the Wiki
7. Programming / Operation Problems
7.1 Download and read user guides, see wiki
7.2 Press „Reset“ and „Enable“ button. A position lag error is normal after startup and referencing.
7.3 Test example programs found on wiki
7.4 Referencing joint 5, initiator is too far away from sensor when starting. Move the initiator to the sensor and start referencing again.
9 Mechanics / Cables
9.1 Check cables for broken connections or swapped connectors / cables.
9.2 Check if the encoder direction has to be changed in the amp firmware.
9.3 Clutch might be loose. Fasten the screws.
9.4 Add lubricant to the clutch of the joint
9.5 Gear might be broken. Replace broken part.
9.6 Distance between reference sensor and activating sheet metal might be too large. Reduce the distance.
9.7 Change referencing velocity from + to – (or reverse) in the amp firmware parameter.
10. Electronics
10.1 Release Emergency stop, check power supply
10.2 Check if the motor bridge cable to and from an E-Stop relay is in place
10.3 Motor stall – The motor current is not high enough. Increase the amp firmware parameter CSLoad and CSStart
10.4 Motor current too high, the motor gets too hot. Decrease the amp firmware parameter CSLoad, CSStart and CSIdle.
10.4 Check address switch
10.5 Adapt the firmware parameter
10.6 Test another electronics module by swapping the connectors (no hot swapping). Replace the electronics module if this is the reason for the problem.
10.7 Information on the SD card of the display is missing. Replace SD card.

## Slide 17
Fault Recovery - preliminary
Jede Maschine oder Teilmaschine muss ein CE-Kennzeichen tragen Quelle: EU-Maschinenrichtlinie
Erforderlich für die Anbringung eines CE-Zeichens:
  Die Maschine muss sicher sein: Eine Risikobewertung muss durchgeführt werden
  Die Maschine muss dokumentiert sein: Es muss Anleitungen etc. geben
  Weitere Anforderungen: RoHS, ..
Die Vorgehensweise basiert meist auf üblichen Normen, bspw. ISO 10218 Sicherheit von Industrierobotern
Wer ist verantwortlich:
  Komponentenhersteller für die Komponenten
  Inbetriebnehmer für die Gesamtanlage
Einfache Lösung: Schutzzaun, Türkontakt und Notaus über zweikanaliges Sicherheitsrelais ausgewertet.

## Slide 18
Block 4 - Ende