## Slide 1
Modul 1 – Block 6
Der robolink-DCi Roboter mit integrierter Steuerung

## Slide 2
Block 6: der robolink DCI Roboter mit integrierter Steuerung
Unterschiede zwischen robolink/Dci/D
Abmessung robolink-Dci
Integrierte Steuerung des robolink-Dci
Start des robolink Dci
Kommunikation zwischen Roboter und PC
Dokumentation der Befehle
Arbeitsablauf der Programmierung
Upload

## Slide 3
Unterschiede zwischen robolink-DCi und robolink-D
robolink-DCi SV
robolink-D SV
Unterschiede:
Integrierte Steuerung
Single-Board Computer
3,5‘‘ Touchscreen
Gemeinsamkeiten:
Kostengünstig
Schmierfreie Gelenke
5-Achs Kinematik

## Slide 4
Änderungen der Achslängen müssen ebenfalls in der Software korrekt eingestellt werden.
Greifer können eingefügt werden, dabei kann der TCP verändert werden. Diese Konfiguration muss in allen Programmen identisch sein.
Die Roboter müssen befestigt werden um ein Kippen zu vermeiden.
Abmessung robolink-DCi

## Slide 5
Die Integrierte Steuerung des robolink-DCi
Single-board Computer
Supportmodul
Motormodule
Digitales I/O Modul
Bediengerät mit Joystick
Not-Aus

## Slide 6
Die Integrierte Steuerung des robolink-DCi

## Slide 7
Bediengerät und NotAus
Emergency stop
Handheld display/joystick
Connected via 9-pin D-sub connector

## Slide 8
Referenzierung

## Slide 9
Reset: Zurücksetzen aller Fehler, Einlesen der Achspositionen
Enable: Freigeben der Motoren
Start des robolink DCi – Reset/Enable der Motoren

## Slide 10
Programme können ohne Referenzierung nicht ausgeführt werden (play)….
Start des robolink DCi – Die Referenzierung fehlt

## Slide 11
Manuelle Bewegung (jog)
Start des robolink DCi – Jog (Joystick) Manuelle Bewegung

## Slide 12
Die korrekten Achspositionen müssen der Software bekannt sein
Das Suchen und Finden dieser definierten Achspositionen nennt sich Referenzierung.
Jede Achse besitzt dazu einen Sensor (Ini-Schalter) an einer bekannten Position.
Start des robolink DCi – Referenzierung

## Slide 13
Nach der Referenzierung können Programme ausgeführt werden.
Start des robolink DCi

## Slide 14
Start des robolink DCi – Anzeige der Status-Informationen

## Slide 15
Kommunikation zwischen Roboter und PC
Die Integrierte Steuerung steuert den Roboterarm.
Um ihn über die 3D-Schnittstelle von igus Robot Control zu programmieren, muss der PC per Ethernet verbunden werden.
192.168.3.11
192.168.3.1

## Slide 16
„download“
Arbeitsablauf der Programmierung
Erstellen des Programmes
Simulation
Ausführung
„save“
„upload“
„Open Editor“
„load“

## Slide 17
Upload
Upload der Programme auf den Roboter

## Slide 18
Block 6 - Ende